## Slide 1
2. Az atomerőművekről általában

## Slide 2
Az atomerőmű egyfajta hőerőmű, csak a hőt itt nem kémiai reakció (szén, olaj, gáz, fa, szalma vagy szemét elégetése), vagy geotermikus hő, vagy napsugárzás (naphőerőmű) szolgáltatja,…
…hanem magreakciók (maghasadások és bomlások).
Notes: Az atomerőművek és a hőerőművek kapcsolata

## Slide 3
Onnantól, hogy a hő hatására víz gőzzé forr, már minden hőerőmű ugyanolyan: a forró gőz megforgatja a gőzturbinát, ami forgásba hozza az áramtermelő generátort.
Notes: Az atomerőművek és a hőerőművek kapcsolata

## Slide 4
A turbina megforgatásától a gőz az energiáját részben elveszti. Ezt a „fáradt” gőzt a kondenzátorban cseppfolyósítják, és zárt rendszerben visszaforgatják, újra felforralják a hőforrással.
Notes: Az atomerőművek és a hőerőművek kapcsolata

## Slide 5
Chart: 
| Széntüzelésű | Olajtüzelésű | Gáztüzelésű | Biomassza tüzelésű | Szemétégető | Nukleáris | Geotermikus | Naphőerőmű | Vízerőmű | Fotovoltaikus naperőmű | Szélerőmű
 | 40.621 | 4.599 | 22.2108 | 1.2887 | 0.18676 | 11.9902 | 0.32684 | 0.013073 | 16.3418 | 0.27407 | 2.1478
A világ villamosenergia-termelésének %-os összetétele források szerint (2011)

## Slide 6
Chart: 
| Széntüzelésű | Olajtüzelésű | Gáztüzelésű | Biomassza tüzelésű | Szemétégető | Nukleáris | Geotermikus | Naphőerőmű | Vízerőmű | Fotovoltaikus naperőmű | Szélerőmű
 | 40.621 | 4.599 | 22.2108 | 1.2887 | 0.18676 | 11.9902 | 0.32684 | 0.013073 | 16.3418 | 0.27407 | 2.1478
A hőerőművek részesedése a világ villamosenergia-termelésében (2011)

## Slide 7
Egy-egy paksi reaktor esetén:
az aktív zónában felszabaduló hő teljesítménye: 1485 MW
a hálózatba táplált villamosenergia teljesítménye: 500 MW
hatásfok: η = 34 %

## Slide 8
Az egyik paksi reaktor (blokk) acél reaktortartálya
Annyi hőt termel, mint
300 000 db gázkonvektor

## Slide 9
egy paksi kisnyomású gőzturbina forgórésze

## Slide 10
Egy csernobili gőzturbina forgórésze, és tervezője
tömeg: 1200 tonna
teljesítmény: 500 MW
(reaktoronként 2 db)

## Slide 11
generátor 250 MW
gőzturbina
gőz csővezeték
Paksi Atomerőmű

## Slide 12
A Csernobili Erőmű 1. reaktorának turbinacsarnoka, még a 4. reaktorban bekövetkezett katasztrófa előtt

## Slide 13
A Csernobili Erőmű (1995-ben leállított) 1. reaktorának turbinacsarnoka ma

## Slide 14
Forralóvizes
reaktortípus
Boiling water reactor
BWR
Nyomottvizes
reaktortípus
Pressured water reactor
PWR

## Slide 15
Az U-235 maghasadása
hasadvány magok, „leánymagok” pl. cézium, jód stb.

## Slide 16
a hasadványok: közepes méretű elemek (legtöbbjük radioaktív)
az urán: a természetben található elemek között a legnagyobb (az U-235 és az U-238 is α-bomló, 700 millió év illetve 4,5 milliárd év felezési idővel)

## Slide 17
Több 10 különböző izotóp keletkezik az U-235 hasadásában. A hasadvány magok (leánymagok) relatív hozamai sok nagyságrend szórást mutatnak
Cézium-133 izotóp keletkezik a legnagyobb valószínűséggel (a hasadások 6,8 %-ában)

## Slide 18
A lehetséges >100 hasadási mód közül néhány:
Neutronok azért keletkeznek a hasadás során, mert a létrejövő közepesen nehéz magok a felszabaduló energia miatt gerjesztett állapotúak, és a gerjesztési energiájuk legtöbbször nagyobb, mint az egy neutron elválasztásához szükséges ún. neutronszeparációs energia. Ilyenkor a mag az alapállapoton felüli (gerjesztési) energiájától spontán neutronkibocsátás (neutronemisszió) útján szabadul meg. Ez a folyamat a hasadást követően szinte azonnal, 10-14 mp-en belül bekövetkezik.
Az így felszabaduló neutronok az ún. prompt neutronok.

## Slide 19
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2.96 | 16.65 | 34.27 | 29.87 | 12.75 | 3.5
Az U-235 hasadásakor a hasadvány magok mellett néhány db neutron is keletkezik. A keletkező neutronok számának valószínűségi eloszlása (%)
termikus (a környezet hőmozgásának sebességére lelassult) hasítóneutronok esetén
Átlag: 2,46
Ez a szám a 2. világháborús atombombaprogram egyik féltett titka volt.

## Slide 20
Az elhasadó 235U még optimális N/Z aránnyal rendelkezik (a „nukleáris völgy alján van”). De a hasadványok elsöprő többsége (még a prompt neutronemittálást követően is!) neutronfelesleggel rendelkezik (azaz a „nukleáris völgy oldallejtőjén helyezkedik el”)

## Slide 21
A hasadásban keletkező közepesen nehéz hasadvány magok a neutronfeleslegüket több lépésben, β- -bomlások révén szüntetik meg (hisz az neutront alakít protonná), míg végül eljutnak stabil állapotba.
Ezen β- -bomlások felezési ideje viszonylag rövid.

## Slide 23
Azonban nemcsak a hasadás után közvetlenül keletkező izotópok esetében állhat fenn, hogy az épp létrejött mag akkora gerjesztési energiával rendelkezik, ami nagyobb, mint az egy neutron leválasztásához szükséges energia (szeparációs energia). Hanem ez a helyzet bizonyos hasadványok β- -bomlásai után is előállhat, bár jóval ritkábban.
Ilyen esetben az előfutár (prekurzor) mag β- -bomlása után születő mag (az ún. neutronemitter) is spontán neutronemisszióval szabadul meg a gerjesztési energiájától.

## Slide 24
Ezek a neutronok nem a hasadást követően közvetlenül (10-14 mp-en belül) keletkeznek, hanem késve, csak a β- -bomlás után. Nevük: késő neutronok (delayed neutrons). A késés idejét a β- -bomlás felezési ideje határozza meg.
A 66-féle ismert ilyen tulajdonságú β- -bomló hasadvány izotóp felezési ideje 0,12 sec és 78 sec közötti érték. Vagyis a késő neutronok a hasadást követően 1-2 perc késéssel keletkeznek.
Például a 87Br esetén a felezési idő 55,9 sec:

## Slide 25
A hasadás után keletkező összes neutron 0,65 %-a ún. késő neutron.
Chart: 
 | 1 | 99
Az U-235 hasadásakor a neutronok 99,35 %-a azonnal (10-14 sec-on belül) keletkezik, ezek a prompt neutronok.

## Slide 26
A prompt neutronok átlagos energiája 2 MeV, a leggyakoribb érték 0,7 MeV.
A késő neutronok energiaeloszlása a 66-féle neutronemitter miatt kezelhetetlenül bonyolult, ezért a késő neutronokat 6 csoportba szokás osztani.
Jellemző energiájuk 0,3-0,6 MeV.
A prompt és a késő neutronok energia szerinti eloszlása

## Slide 27
Csak a késő neutronok miatt lehetséges szabályozni az atomerőműben zajló gyors folyamatokat! Két neutrongeneráció között ugyanis csupán 0,1 ms telik el.
Ilyen rövid idő alatt semmilyen gépezet nem tudná a szabályozó rudakat beljebb tolni.
A késő neutronok miatt a beavatkozási idő kitolódik perc nagyságrendűre.

## Slide 28
Az urán maghasadás felfedezésének főszereplői 1938-39-ben
Otto HAHN
Fritz STRASSMAN
akik a kísérletet elvégezték
Lise MEITNER
aki a hasadás elméleti hátterét megadta
Niels BOHR
aki a hírt Amerikába vitte tovább
E = mc2 (Einstein, 1905)

## Slide 29
Az U-235 maghasadása
1 neutron váltja ki
2-3 újabb neutront termel

## Slide 30
Az U-235 hasadásos
láncreakciója

## Slide 31
Villámkérdés:
Hány generáció „születik” mp-enként?
10 000 generáció/mp atomerőműben 100 000 000 generáció/mp atombombában

## Slide 32
Akkor miért nem
„vadul be”a láncreakció minden hasadóanyagban?
Mert a hasadásban keletkező neutronok
nem mindegyike tud
újabb hasadást okozni!
Miért, mi lesz azokkal,
akik nem hasítanak?
Megmutatom!

## Slide 33
A hasadásban keletkező neutronok „sorsai”
vagy újabb hasadást okoz
vagy elnyelődik a zónában
vagy kirepül a zónából

## Slide 34
vagy újabb hasadást okoz
vagy elnyelődik a zónában
vagy kirepül a zónából
A 3-féle „neutron-sors” arányai döntik el a láncreakció alakulását:
a hasadásban keletkező neutronokból átlagosan hány hasít? | > 1 | szuperkritikus | egyre több hasadás | a lánc-reakció teljesít-ménye | nő „gerjed”
 | = 1 | kritikus | ugyanannyi hasadás (folyamatosan) |  | állandó, egyenletes
 | < 1 | szubkritikus | egyre kevesebb hasadás |  | csökken „hanyatlik”

## Slide 35
Mi történik, ha a rendszer „enyhén” szuperkritikus?
1000 hasadás
(termel 2460 új neutront)
↓
ha ez a 2460 új neutron 1000 hasadás helyet
1001 hasadást idéz elő
(1,001-szeres sokszorozódás)
↓
1 mp alatt a 10 000 generáció miatt
↓
1,00110 000 ≈ 22000
↓
a teljesítmény 22000-szeresre ugrik
1 mp alatt!!
A neutronok mennyiségét kordában kell tartani!

## Slide 36
Mi történik, ha a rendszer enyhén szuperkritikus?
1000 hasadás
(termel 2460 új neutront)
↓
ha ez a 2460 új neutron 1000 hasadás helyet
1001 hasadást idéz elő
(1,001-szeres sokszorozódás)
↓
1 mp alatt a 10 000 generáció miatt
↓
1,00110 000 ≈ 22000
↓
a teljesítmény 22000-szeresre ugrik
1 mp alatt!!
A neutronok mennyiségét kordában kell tartani!
Valójában nincs lineáris kapcsolat, tehát nem igaz, hogy 22000-szer több neutron 22000-szer több hasadást fog is tudni csinálni, más effektusok is befolyásolják a hasadásokat

## Slide 37
Mi történik, ha a rendszer enyhén szuperkritikus?
1000 hasadás
(termel 2460 új neutront)
↓
ha ez a 2460 új neutron 1000 hasadás helyet
1001 hasadást idéz elő
(1,001-szeres sokszorozódás)
↓
1 mp alatt a 10 000 generáció miatt
↓
1,00110 000 ≈ 22000
↓
a teljesítmény 22000-szeresre ugrik
1 mp alatt!!
A neutronok mennyiségét kordában kell tartani!

## Slide 38
A neutronok mennyiségét kordában kell tartani!
1. Szabályozórudakat (kontrollrudakat) tologatunk a hasadási zónába Ezek a neutronokat erősen elnyelő fémrudak, anyaguk bóracél (bór-karbid)
2. A hűtővíz bórsavtartalmát változtatva befolyásoljuk annak neutron elnyelését

## Slide 39
Bóracél rudak kiálló tokjai egy nyomottvizes reaktortartály fedelén

## Slide 40
a keletkező neutronok
igen gyorsan száguldanak
legjobban a lassú neutronok
képesek hasítani
→ a keletkező gyorsneutronokat le kell lassítani 40 milliószor kisebb energiára (az átlagos prompt neutron 2 MeV energiájáról a 300 °C termikus 0,05 eV-jára)

## Slide 41
Hogyan lehetne
a keletkező gyorsneutronokat
lelassítani?
Csak atommagokkal való ütközések révén
lassíthatók a neutronok
Atomok térfogatának 99,9999999999999%-át kitöltő elektronokkal ütközve?
Nem, mert a neutron semleges.
(nem hatnak kölcsön)

## Slide 42
Sajnos az uránmagok el is nyelhetik a neutronokat, ahelyett hogy elhasadnának tőlük!
Most akkor az uránmagok hasadnak a neutronoktól, vagy elnyelik azokat?
Megmutatom!
A neutronok először az uránmagokkal ütközésektől lelassulnak, majd lelassulva széthasítják az uránmagokat!

## Slide 43
0,7 %
U–235
jól hasítható
főleg lassú neutronnal
Chart: 
 | 1 | 99
A természetes (bányászott) urán izotópösszetétele

## Slide 44
Amikor urán hasadásáról van szó, az U-235 izotóp hasadását jelenti
(ritka kivételektől eltekintve)
U–235

## Slide 45
Erőfeszítések Kanadában a kőzet 0,001 % U-235 tartalmának megszerzéséért

## Slide 47
Chart: 
Uránizotópok a természetes (bányászott) uránban
< 1 %
U–235
jól hasítható
lassú neutronnal
99,3 %
U–238
nem hasítható neutronnal (csak igen nagy energiájú neutronnal)
erősen nyeli a közepes sebességű neutronokat
Chart: 
 | 1 | 99

## Slide 48
Chart: Az U-235 neutron által kiváltott hasadása
| 12.589254117941673 | 158.48931924611136 | 177.82794100389236 | 199.52623149688804 | 794.32823472428197 | 1000 | 1584.8931924611154 | 1778.2794100389242 | 1995.2623149688802 | 2818.3829312644552 | 3162.2776601683827 | 3981.071705534976 | 5011.8723362727269 | 6309.5734448019321 | 7943.2823472428208 | 10000 | 12589.25411794168 | 15848.931924611155 | 19952.623149688803 | 25118.864315095812 | 31622.776601683803 | 39810.717055349771 | 50118.723362727324 | 63095.734448019386 | 79432.82347242815 | 100000 | 125892.54117941672 | 158489.31924611147 | 199526.23149688792 | 398107170.55349803 | 1584893192.4611135
H | 794.3282 | 199.5262 | 158.4893 | 199.5262 | 63.0957 | 125.8925 | 15.8489 | 19.9526 | 10 | 39.8107 | 8.9125 | 199.5262 | 6.3096 | 158.4893 | 5.7544 | 112.2018 | 7.9433 | 165.9587 | 7.4131 | 100 | 6.3096 | 125.8925 | 7.2444 | 147.9108 | 5.3703 | 15.8489 | 12.5893 | 16.5959 | 12.5893 | 1.5849 | 2.5119
A hasadásban nagy (MeV) mozgási energiájú neutronok keletkeznek. Sajnos így alig tudnak hasítani.

## Slide 49
Chart: Az U-235 neutron által kiváltott hasadása
| 12.589254117941673 | 158.48931924611136 | 177.82794100389236 | 199.52623149688804 | 794.32823472428197 | 1000 | 1584.8931924611154 | 1778.2794100389242 | 1995.2623149688802 | 2818.3829312644552 | 3162.2776601683827 | 3981.071705534976 | 5011.8723362727269 | 6309.5734448019321 | 7943.2823472428208 | 10000 | 12589.25411794168 | 15848.931924611155 | 19952.623149688803 | 25118.864315095812 | 31622.776601683803 | 39810.717055349771 | 50118.723362727324 | 63095.734448019386 | 79432.82347242815 | 100000 | 125892.54117941672 | 158489.31924611147 | 199526.23149688792 | 398107170.55349803 | 1584893192.4611135
H | 794.3282 | 199.5262 | 158.4893 | 199.5262 | 63.0957 | 125.8925 | 15.8489 | 19.9526 | 10 | 39.8107 | 8.9125 | 199.5262 | 6.3096 | 158.4893 | 5.7544 | 112.2018 | 7.9433 | 165.9587 | 7.4131 | 100 | 6.3096 | 125.8925 | 7.2444 | 147.9108 | 5.3703 | 15.8489 | 12.5893 | 16.5959 | 12.5893 | 1.5849 | 2.5119
De ha a környezet hőmérsékletére lelassulnak, már több 100-szor nagyobb valószínűséggel képesek hasadást okozni.

## Slide 50
Valahogy le kéne lassítani ezeket a neutronokat… Bár biztos majd valami keresztbe tesz…

## Slide 51
Chart: Az U-238 neutron elnyelése Az U-235 neutron által kiváltott hasadása
| 12.589254117941673 | 6309.5734448019321 | 6683.4391756861551 | 7079.4578438413873 | 7943.2823472428208 | 19952.623149688803 | 22387.211385683418 | 25118.864315095812 | 31622.776601683803 | 35481.338923357536 | 39810.717055349771 | 63095.734448019386 | 70794.578438413824 | 79432.82347242815 | 89125.093813374682 | 100000 | 112201.84543019639 | 125892.54117941672 | 158489.31924611147 | 177827.94100389234 | 199526.23149688792 | 316227.76601683837 | 1000000000
N | 3.9811 | 0.17783 | 37.5837 | 7943.2823 | 15.8489 | 6.3096 | 3981.0717 | 12.5893 | 5.0119 | 2511.8864 | 12.5893 | 5.0119 | 398.1072 | 12.5893 | 31.6228 | 1.5849 | 251.1886 | 7.9433 | 3.1623 | 25.1189 | 5.0119 | 6.3096 | 0.1
H | 794.3282 | 199.5262 | 158.4893 | 199.5262 | 63.0957 | 125.8925 | 15.8489 | 19.9526 | 10 | 39.8107 | 8.9125 | 199.5262 | 6.3096 | 158.4893 | 5.7544 | 112.2018 | 7.9433 | 165.9587 | 7.4131 | 100 | 6.3096 | 125.8925 | 7.2444 | 147.9108 | 5.3703 | 15.8489 | 12.5893 | 16.5959 | 12.5893 | 1.5849 | 2.5119
És tényleg…
A félig (közepes sebességűre) lassult neutronokat az U-238 nagy valószínűséggel elnyeli.

## Slide 52
A tiszta U-235 igen veszélyes már kis mennyiségben is:
egy 50 kg-os 17 cm átmérőjű U-235 golyó magától felrobban atombombaként!
A neutront elnyelő U-238 izotópokat távolítsuk el,
és csak a hasadóképes U-235-öt használjuk!
Az U-238 teljes eltávolítása helyett elég az U-235 arányának növelése is:
ez az urándúsítás
(ez is drága és bonyolult)
erős dúsítás
> 90 %
enyhe dúsítás
< 5 %

## Slide 53
Az U-238 neutron elnyelése ellen a dúsítással együtt használt ötlet:
Inhomogén reaktor elve (Szilárd Leó, 1940)
„moderátor”
egy külön közeg a neutronok lelassítására (víz vagy grafit)
az urántartalmú rudak vékonyak: Ø = 7,6 mm

## Slide 54
a neutron minden ütközéskor véletlenszerűen irányt vált
A hasadásban keletkező gyorsneutron hamar kilép a vékony fűtőelemrúdból, és a moderátorban lassul le

## Slide 55
Lelassulva már nyugodtan visszaléphet az urántartalmú rúdba
az atomerőművekben a fűtőelempálcák sokkal közelebb (pár mm) vannak egymáshoz

## Slide 56
Chart: A neutron elnyelődésének valószínűsége U-238-ban Neutron által kiváltott hasadás valószínűsége U-235-tel
| 12.589254117941673 | 6309.5734448019321 | 6683.4391756861551 | 7079.4578438413873 | 7943.2823472428208 | 19952.623149688803 | 22387.211385683418 | 25118.864315095812 | 31622.776601683803 | 35481.338923357536 | 39810.717055349771 | 63095.734448019386 | 70794.578438413824 | 79432.82347242815 | 89125.093813374682 | 100000 | 112201.84543019639 | 125892.54117941672 | 158489.31924611147 | 177827.94100389234 | 199526.23149688792 | 316227.76601683837 | 1000000000
N | 3.9811 | 0.17783 | 37.5837 | 7943.2823 | 15.8489 | 6.3096 | 3981.0717 | 12.5893 | 5.0119 | 2511.8864 | 12.5893 | 5.0119 | 398.1072 | 12.5893 | 31.6228 | 1.5849 | 251.1886 | 7.9433 | 3.1623 | 25.1189 | 5.0119 | 6.3096 | 0.1
H | 794.3282 | 199.5262 | 158.4893 | 199.5262 | 63.0957 | 125.8925 | 15.8489 | 19.9526 | 10 | 39.8107 | 8.9125 | 199.5262 | 6.3096 | 158.4893 | 5.7544 | 112.2018 | 7.9433 | 165.9587 | 7.4131 | 100 | 6.3096 | 125.8925 | 7.2444 | 147.9108 | 5.3703 | 15.8489 | 12.5893 | 16.5959 | 12.5893 | 1.5849 | 2.5119
1/v törvény: a hasadás valószínűsége annál nagyobb, minél jobban lelassul a neutron
De a közepes energiára lassult neutron óriási eséllyel elnyelődik az U-238-ban (rezonancia befogások)

## Slide 57
Chart: A neutron elnyelődésének valószínűsége U-238-ban Neutron által kiváltott hasadás valószínűsége U-235-tel
| 12.589254117941673 | 6309.5734448019321 | 6683.4391756861551 | 7079.4578438413873 | 7943.2823472428208 | 19952.623149688803 | 22387.211385683418 | 25118.864315095812 | 31622.776601683803 | 35481.338923357536 | 39810.717055349771 | 63095.734448019386 | 70794.578438413824 | 79432.82347242815 | 89125.093813374682 | 100000 | 112201.84543019639 | 125892.54117941672 | 158489.31924611147 | 177827.94100389234 | 199526.23149688792 | 316227.76601683837 | 1000000000
N | 3.9811 | 0.17783 | 37.5837 | 7943.2823 | 15.8489 | 6.3096 | 3981.0717 | 12.5893 | 5.0119 | 2511.8864 | 12.5893 | 5.0119 | 398.1072 | 12.5893 | 31.6228 | 1.5849 | 251.1886 | 7.9433 | 3.1623 | 25.1189 | 5.0119 | 6.3096 | 0.1
H | 794.3282 | 199.5262 | 158.4893 | 199.5262 | 63.0957 | 125.8925 | 15.8489 | 19.9526 | 10 | 39.8107 | 8.9125 | 199.5262 | 6.3096 | 158.4893 | 5.7544 | 112.2018 | 7.9433 | 165.9587 | 7.4131 | 100 | 6.3096 | 125.8925 | 7.2444 | 147.9108 | 5.3703 | 15.8489 | 12.5893 | 16.5959 | 12.5893 | 1.5849 | 2.5119
A lelassult (termalizálódott) neutron már 200-szor nagyobb valószínűséggel okoz hasadást az U-235-ben…
…mint hogy elnyelődne az U-238-ban.
Így már visszatérhet a 95-98 %-ban
U-238 tartalmú fűtőelembe.

## Slide 58
neutronokat lassító közeg
„moderátor”
Az U-235 hasadásos
láncreakciója
továbbfejlesztve

## Slide 59
neutronokat lassító közeg
„moderátor”
Az U-235 hasadásos
láncreakciója
még tovább fejlesztve
neutront elnyelő kontrollrúd →

## Slide 60
A víz egyúttal elvezeti a fejlődő hőt,
→ hűtőközeg is egyben
2in1

## Slide 61
Chart: Moderátorok a világ atomreaktoraiban
Moderátorok a reaktorokban | 0.2 | 0.05 | 0.75
„könnyűvíz”
tisztított csapvíz
H2O
„nehézvíz”
D2O
grafit
C – szén

## Slide 62
Moderátorok összehasonlítása
Moderátor | Elnyelődésig elért átlagos távolság (cm) | A neutron az energiájának hány %-át veszíti el egy ütközésben átlagosan | Hány ütközés lassítja le a gyorsneutront „teljesen” (termalizáció)
víz | 14 | 60 | 20
nehézvíz | 27 | 40 | 36
grafit | 46 | 15 | 120

## Slide 63
Neutron maximális mozgási energia vesztesége rugalmas ütközés esetén

## Slide 64
A láncreakciót a neutronokon keresztül szabályozzuk:
elnyeletjük (szabályozórudakkal)
lelassítjuk (moderátorral)

## Slide 65
Ha egy neutron ütközik
a moderátor egy atommagjával
lelassul tőle (ez a kívánt hatás)
elnyelődik benne (ez káros mellékhatás)
A moderátor sem tökéletes
neutron veszteség!
Moderátorok dobogója a neutronelnyelés alapján
„nehézvíz”
D2O
grafit
C – szén
„könnyűvíz”
H2O
Ha a moderátor elnyelésével együtt az összes neutronelnyelés már túl sok, esetleg nem marad majd elég neutron a láncreakció fenntartására
↓
a jó moderátor csak kevéssé nyelheti a neutronokat
A nehézvíz ára sajnos borsos: kb. 700 USD/kg ami 160.000 Ft/kg

## Slide 66
Láncreakció
Szabályozatlan
Szabályozott
egyre több neutron
egyre több hasadás
a keletkező 2-3 neutronból
csak 1 okoz újabb hasadást
neutront elnyelő rudakkal

## Slide 67
Megjegyzés: az atomerőművek és minden hőerőmű jellegzetes, széles hűtőtornyiból felszálló fehér „füst” nem égéstermék, nem mérges gázokból áll, hanem csupán teljesen ártalmatlan vízpára.
Ettől még jól lehet vizuálisan hatni vele: mintha sunyi módon, fehér báránybőrbe (bárányfelhőbe) bújva okádna hatalmas mennyiségben valami lassan ölő mérget a légkörbe.

## Slide 68
Neutron hatására az U-238 hasadási és elnyelési hatáskeresztmetszete a neutron energiájának függvényében
A hasadás csak igen nagy (> MeV) energiák esetén valószínűbb, mint az elnyelés.
A fejlesztési fázisban lévő ún. gyorsreaktorok ezt az effektust próbálják kihasználni, ugyanis a jelenlegi energiatermelés a földi uránkészletek 99,3 %-át adó U-238-et érdemben nem használja: a létező atomerőművek mindegyike csak a 0,7 %-nyi U-235 hasadását hasznosítja.

## Slide 70
Az urán-dioxid (UO2) üzemanyag pasztillák 7,6 mm külső átmérőjű és 9 mm hosszú hengerek (középen 1,6 mm átmérőjű belső üreggel)
Minden fűtőelempálca 2,5 m hosszú (bennük 276 db pasztilla)
Minden kazettában 126 fűtőelempálca van
Az aktív zónában 312 üzemanyag kazetta van (összesen 39.312 db fűtőelempálca)
Reaktoronként összesen 46,7 tonna UO2 üzemanyag (41,2 tonna urán, amiből 1,2 tonna a hasadó 235U)
Egy paksi blokk aktív zónája