## Slide 1
A csernobili RBMK reaktortípus

## Slide 2
RBMK: Реактор Большой Мощности Канальный
(csatorna-típusú, nagy energia kimenetű reaktor)
Chart: 
| Csernobil | Paks | Magyarországi fogyasztás
Sorozat 1 | 1000 | 500 | 5000
Sorozat 2 | 1000 | 500 | 1000
Sorozat 3 | 1000 | 500
Sorozat 4 | 1000 | 500
Sorozat 5 | 1000
Sorozat 6 | 1000
A Csernobili Erőmű (mind a 6 blokk elkészülte esetén), a Paksi Atomerőmű
és a teljes magyarországi fogyasztás villamos teljesítményei (MW)

## Slide 3
RBMK: Реактор Большой Мощности Канальный
(csatorna-típusú, nagy energia kimenetű reaktor)
grafit moderátor
víz hűtés
csak a Szovjetunióban épültek
a típust az 50-es évek fegyvercélú plutóniumtermelő reaktoraiból fejlesztették ki
az új típusból első lépésként mindjárt egy igen nagy, 1000 MW villamos teljesítményű változatot terveztek (a jelenleg működő összes atomreaktor átlagos teljesítménye 850 MW, ezért 1000 MW-tal indítani egy új típust óvatlan, felelőtlen, arrogáns megalománia)
1986-ban már 1600 MW-os RBMK-k is épülőben voltak a Szovjetunióban
1986-ban már 2000 MW-os RBMK-k tervein dolgoztak (ezzel szemben azóta sincs a világon sehol, semmilyen típusból 1600 MW-nál nagyobb villamos teljesítményű blokk)
a világ kb. 440 reaktorából az RBMK típus a „fénykorában” is csak 17-et adott
ma 11 db 1000 MW-os RBMK blokk működik a világban (mind Oroszországban)

## Slide 4
Az EU csatlakozás feltételeiként mindkét blokkot le kellett állítani, az egyikét már a csatlakozáskor (2004). A másik, szintén 1360 MW-os blokk Litvánia áramfogyasztásának 78 %-át állította elő a 2009. december 31-ei leállításig.
Egy RBMK az Európai Unió területére is bejutott, és működött 6 éven át (Ignalina, Litvánia)

## Slide 5
Összesen 1840 grafitoszlop, ebből
1661 modulban fűtőelem és víz (bennük egymás alatt két db 18 fűtőelempálcás köteg)
179 modulban neutronelnyelő bóracél rúd (szabályozó és vészleállító funkcióval)
Összesen 1700 tonna grafit
Összesen 200 tonna, kezdetben 2 %-os dúsítású UO2 fűtőanyag
Az RBMK négyzetes modulokból épül fel
25 cm
8 méter
magas oszlopok
11,4 cm

## Slide 6
Az erőműből a robbanáskor kirepült grafitmodul darabok 1986-ban

## Slide 10
Ez nem kolbászfüstölő…
az 1661 db alsó, hűtővíz betáp csőből néhány

## Slide 12
Az aktív zónát fedő 350 kg-os fénytömbök sugárvédelmi, biológiai árnyékolásként szolgáltak a Röntgen- és gammasugárzás ellen (az ignalinai RBMK-ban)

## Slide 15
← A felette elhelyezkedő műszerek használatához nélkülözhetetlen csúcstechnológiás kellék

## Slide 16
Az RBMK előnyei
1. Nincsen nyomásálló reaktortartály
2. Modulokból áll
3. A modulok függetlenek, egyenként kiiktathatók
→ szinte korlátlanul növelhető a teljesítménye
→ olcsóbb megépíteni
→ egyszerűbb technológiát igényel (kisebb víznyomás, 130 helyett 60 bar)
→ (ezt meg is tették: tervezték a 2000 MW-osokat)
    → a szovjet rendszer megalomániájába illik
→ leállítás nélkül folyamatosan „utántölthető”
→ Plutónium hasadóanyag (atombombához) termelésre is átalakíthatóak
- erre nem használták őket
→ termelés közben is lehet fűtőelemet cserélni
4. A grafit kis neutronelnyelése miatt jól hasznosítja a neutronokat
→ akár dúsítatlan uránnal működő is építhető lenne belőle
→ a sok azonos modul is csökkenti az építési költségeket

## Slide 17
Csak tudnám hogy robbanhatott fel, ha ennyi előnyös tulajdonsága van...
Mihail Gorbacsov
1985. márciustól SZKP főtitkár
1986. március-április: SZKP XX. kongresszus
reformok bejelentése (peresztrojka, glasznoszty)
nyitás a világ felé

## Slide 18
…ez sajnos tényleg kinyílt a világ felé…

## Slide 19
 | Átadás | 1986-os állapot
1. reaktor | 1977 | termel
2. reaktor | 1978 | termel
3. reaktor | 1981 | termel
4. reaktor | 1983. dec. | termel
5. reaktor | soha | épül (85%-ban kész)
6. reaktor | soha | épül (85%-ban kész)
A baleset idején a 4-es blokk még csak 2,5 éves volt
Nem az elöregedés okozta a katasztrófát.
A csernobili Vlagyimir Iljics Lenin Erőmű reaktorai

## Slide 20
 | Átadás | 1986-os állapot
1. reaktor | 1977 | termel
2. reaktor | 1978 | termel
3. reaktor | 1981 | termel
4. reaktor | 1983. dec. | termel
5. reaktor | soha | épül (85%-ban kész)
6. reaktor | soha | épül (85%-ban kész)
A baleset idején a 4-es blokk még csak 2 éves volt
Nem az elöregedés okozta a katasztrófát.
A csernobili Vlagyimir Iljics Lenin Erőmű reaktorai

## Slide 21
Nem az elöregedés okozta a katasztrófát.
A katasztrófához vezető okok
  Tervezési (konstrukciós) okok
  nukleáris (reaktorfizikai)
  hagyományos mérnöki
  Vezetési-irányítási okok „emberi tényező”
  Társadalmi okok - a „szovjet rendszer”
Csernobil egy nagy repedés lett a Szovjet Birodalom hajóján

## Slide 22
Az RBMK hátrányai
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség csernobili katasztrófáról készített jelentése
konstrukciós hibát tárt fel.
57
? És a szovjet tudósok ezeket nem ismerték?
De igen, sok tudós bírálta az RBMK típust,
de a döntéshozók nem hallgattak rájuk, mert:
a „termelési tervek” telesítése a biztonság felett állt (az SZKP 5 éves tervei)
bíztak a katonai fegyelem védőerejében (szabályszegés elképzelhetetlen)
a nukleáris ipart nem tekintették bonyolultabb, veszélyesebb iparágnak,
mint bármelyik másikat (Obnyinszk, 1954)
számottevő radioaktív kibocsátással járó reaktorbaleset a kezdetektől több, mint 30 évig (Csernobilig) nem történt, pedig ezalatt több száz reaktort helyeztek üzembe

## Slide 23
Az RBMK hátrányai
Pozitív üregtényező (Teller-effektus)
→ „csak” kis teljesítményen (a névleges teljesítmény 30%-a alatt)
→ a tervezők ezt tudták, de csak szabályzati tiltással „kezelték”
teljesítmény nő
hűtővíz jobban forr (üregek)
a víz neutron elnyelése lecsökken
a grafit mindet lelassítja
több neutron marad
több hasadás

## Slide 24
Melléklet: a pozitív üregtényező működése
A víz hatása a neutronokra
kettős
enyhe abszorbens
(a neutronokat kissé elnyeli)
fő moderátor
(a neutronokat lassítja)
Először vizsgáljuk meg a nyomottvizes reaktortípust
(Paks ilyen, de Csernobil nem)

## Slide 25
ha a reaktor teljesítménye nő (bármi miatt)
↓
a víz forrni kezd
(gőzbuborékok jelennek meg a vízben)
Melléklet: a pozitív üregtényező működése

## Slide 26
a gőzbuborék is vízmolekulákból áll,
csak a gőzben ritkábban vannak a vízmolekulák, mint a folyékony vízben
Melléklet: a pozitív üregtényező működése

## Slide 28
ha a reaktor teljesítménye nő
↓
a víz forrni kezd
↓
a vízmolekulák ritkábbak lesznek
↓
a zónában kevesebb vízmolekula lesz
A víz hatása a neutronokra
kettős
enyhe abszorbens
(a neutronokat kissé elnyeli)
fő moderátor
(a neutronokat lassítja)
ez a reaktor teljesítményét
még tovább növeli
a neutronelnyelés csökken
a neutronlassítás csökken
ez a reaktor teljesítményét
csökkenti
A víz most ritkul a zónában
Melléklet: a pozitív üregtényező működése

## Slide 29
Melléklet: a pozitív üregtényező működése
A forrástól ritkuló víz hatása a neutronokra
kettős
a neutronelnyelés csökken
a neutronlassítás csökken
ez a reaktor teljesítményét
még tovább növeli
ez a reaktor teljesítményét
csökkenti

## Slide 30
Melléklet: a pozitív üregtényező működése
A forrástól ritkuló víz hatása a neutronokra
kettős
ez a reaktor teljesítményét
még tovább növeli
ez a reaktor teljesítményét
csökkenti
a reaktor teljesítménye
csökken
önszabályozó
a neutronelnyelés csökken
a neutronlassítás csökken
enyhe abszorbens
(a neutronokat kissé elnyeli)
fő moderátor
(a neutronokat lassítja)

## Slide 31
Az RBMK reaktortípusban (Csernobil)
szintén enyhe abszorbens
a neutronokat kissé elnyeli
(hasonlóság)
de csak jelentéktelen
moderátor
(különbség)
A víz hatása a neutronokra máshogy
kettős
itt a fő
moderátor
a grafit
Melléklet: a pozitív üregtényező működése

## Slide 32
ha a teljesítmény nő
↓
a víz forrni kezd (gőzbuborékok)
↓
a gőz neutronelnyelése kisebb a vízénél
↓
több neutron lesz, mint korábban
↓
de ezek továbbra is le tudnak lassulni a grafitban
↓
a teljesítmény nő, még tovább
↓
pozitív visszacsatolás!!
Az RBMK reaktortípusban
(Csernobil)
Szaknyelven: pozitív üregegyüttható (Teller-effektus)
az 1950-es évektől ismerték Amerikában, de akkoriban ez titkos katonai információ volt
Az RBMK tervezői is ismerték, de csak egy üzemviteli szabályzatba foglalt tiltással kezelték
Melléklet: a pozitív üregtényező működése

## Slide 33
Az RBMK reaktortípusban
(Csernobil ilyen)
enyhe abszorbens
a neutronokat kissé elnyeli
(hasonlóság)
de csak jelentéktelen
moderátor
(különbség)
A hűtővíz hatása a neutronokra máshogy
kettős
itt a fő
moderátor:
grafit
Hűtővíz felforrása vagy elvesztése esetén is tovább moderál a grafit!
az RBMK öngerjedésre hajlamos!!
Melléklet: a pozitív üregtényező működése

## Slide 34
Melléklet: a pozitív üregtényező működése
Akkor az összes ilyen reaktor bármikor „begerjedhet”??
Nem. „Csak” alacsony teljesítményen (30% alatt). Nagyobb teljesítményen más effektusok ellensúlyozzák az öngerjedést.

## Slide 36
1942. december – a chicagói „atommáglya”
Az első mesterséges önfenntartó hasadásos láncreakció - kísérleti minireaktor
(30 kW hőteljesítmény, hűtés nélküli)
A grafit moderátor nem ördögtől való gondolat

## Slide 37
A hanfordi (USA) grafitmoderátoros plutóniumtermelő reaktorok (1944-től)
Innen származott a Nagaszakira ledobott bomba hasadóanyaga. Amint megtermelték velük a nukleáris arzenálhoz szükséges plutónium mennyiséget, fokozatosan leállították őket,
részben a pozitív üregegyüttható okozta instabilitásuk miatt

## Slide 38
Miért kell hasadóképes Pu-239-et termelni, ha lehet bányászni hasadóképes U-235 a természetből?
Mert az urándúsítás az atombombához szükséges 90 % U-235 szintre rendkívül nehézkes és drága, viszont plutóniumtermelő reaktor „könnyen” építhető
alacsony dúsítású vagy akár dúsítatlan uránnal is.

## Slide 39
< 1 %
U–235
hasítható
(lassú neutronnal)
U–238 + neutron → → Pu-239
↑
az U-235-höz hasonló, kiváló hasadóanyag
(Nagaszaki bomba )
Chart: 
 | 1 | 99
> 99 %
U–238
nem hasítható neutronnal (csak igen nagy energiájú neutronnal)
elnyeli a közepes sebességű neutronokat
Uránizotópok a természetes (bányászott) uránban

## Slide 40
De nemcsak plutóniumtermelésre építettek grafitmoderátoros reaktorokat,
és nemcsak régebben: Nagy-Britanniában ma is működik 17 db szén-dioxid gázhűtéses grafitmoderátoros villamosenergia-termelő reaktor.
Önmagában a grafitmoderátoros megoldás nem okoz balesetet.
A Heysham Atomerőmű (UK) egyik reaktora, épült 1970-1983

## Slide 41
Az RBMK hátrányai
2. Veszélyes kémiai kombináció:
1100 °C felett:
Zr + 2H2O → ZrO2 + H2
a levegő oxigénjével keveredve robbanóképes gázok
grafit (C)
cirkónium (Zr)
víz (H2O)
egy helyen
C + H2O → CO + H2
...ha grafit nincs is, de cirkónium + víz szinte minden atomreaktorban van...

## Slide 42
Az RBMK hátrányai
Sem nyomásálló reaktortartály (konténer) nincs...
... sem erős vasbeton védőépület (konténment) nincsen.

## Slide 43
Az RBMK hátrányai
4. A 200 szabályzórúd automatikus mozgatása bonyolult, nehéz (hibalehetőség)
312 urántartalmú kazetta
7 szabályzó rúd →
30 biztonsági rúd
Összehasonlításul:
egy paksi reaktor aktív zónájának keresztmetszete
nem pedig 200, ahogy Csernobilban

## Slide 44
Az RBMK hátrányai
Az aktív zóna mérete óriási
a zóna egyes részei is „megszaladhatnak” (lokálisan)
↓

## Slide 45
Az RBMK hátrányai
A neutronelnyelő szabályozórudak aljához csatlakozó grafit toldalék tervezési hibás
Korábban az Ignalina erőműben, majd Csernobil próbaüzemén is észlelték ezt a hátrányt
Az RBMK tervezői ezt a problémát (is) az üzemviteli szabályzatba foglalt tiltásokkal „kezelték” :
tilos a rudakat a megengedett magasság fölé kihúzni a zónából
tilos a névleges teljesítmény 30 %-a alatt a reaktor üzemeltetése
Nézzük meg ezt a tervezési hibát részletesen!

## Slide 46
Grafit tömbök

## Slide 47
Fűtőelem

## Slide 48
A kontrollrúd bóracél neutronelnyelő része

## Slide 49
A kontrollrúd aljához csatlakozó tervezési hibás grafit toldalék

## Slide 50
← Itt mindjárt történik egy hasadás, és keletkezik 2 gyorsneutron

## Slide 52
↙ Ha csökkenteni akarjuk a neutronok számát, betolunk egy kontrollrudat

## Slide 53
↙ Ha növelni akarjuk a neutronok számát, kihúzunk egy kontrollrudat

## Slide 54
← A szabályzat szerint ennél jobban tilos kihúzni a kontrollrudakat. Vajon miért?

## Slide 55
Több grafit a zónában serkentőleg hat a hasadásokra,
míg kevesebb grafit visszafogja a láncreakciót, mert:
ha egy kifelé haladó neutron ütközik valakivel, aki nem nyeli el (ilyen a grafit), akkor irányt vált, amitől bizonyos eséllyel visszafordul az aktív zóna felé. A grafit ezáltal akadályozza, hogy egy neutron kiszökjön a zónából, neutrontükörként viselkedik (reflektor).
a grafit, mint fő moderátor, a neutronok lassításán keresztül mindenképpen segíti, élénkíti a láncreakciót.
Ez már tiltottan magasra kihúzott rúd

## Slide 56
Mi történik, ha egy ilyen, tiltottan magasra kihúzott rudat
a teljesítmény csökkentése érdekében beljebb tolunk?
← Tiltottan magasra kihúzott rúd

## Slide 57
Először a kontrollrúd grafit vége hatol be az aktív zónába ↓
ami élénkíti, segíti a láncreakciót!
Ez viszont a szándékolt hatással ellentétes, „olaj a tűzre”!

## Slide 58
A kontrollrúd elnyelő része, ami már visszafogja a láncreakciót, csak a betolás későbbi szakaszában hatol az aktív zónába.
De addig hosszú másodpercek telnek el!

## Slide 59
10 000 generáció/mp atomerőműben
Néhány másodperc alatt a láncreakcióban nagyon sok minden történhet

## Slide 60
Az RBMK hátrányai
A kontrollrudak tervezési hibásak

## Slide 61
Miért volt ez a grafit toldalék, ha ilyen káros hatása van?
Mert kihúzott abszorbens esetén segíti a láncreakciót, némileg javítja a neutrongazdálkodást. De ennek mértéke igen kicsi. Ez a kicsike előny nem áll arányban azzal a hátránnyal, hogy a biztonságos működést garantálni hivatott abszorbens rudak hatása ettől nem mindig lesz teljes, sőt, akár fordított hatást is kiválthatnak, hacsak átmenetileg is.
A kontrollrudak neutronelnyelő része és a 4,5 méter hosszú grafit toldalékok között volt egy-egy 1,25 m hosszú vékony teleszkóp, ami körül a teret hűtővíz töltötte ki. Ha a rudat a megengedett mértékig kihúzták, az alsó grafit toldalék pont a mag közepén helyezkedett el, alatta és felette 1,25-1,25 méter vízoszloppal. Ebből a szabályos helyzetből a rudat betolva csak a mag alsó részén érvényesült, hogy a megjelenő grafit átmenetileg élénkíti a láncreakciót (az élénkítés mértéke a teljesítménysűrűség térbeli eloszlásától és a fűtőanyag kiégési állapotától függ). Természetesen ez sem elfogadható, hiszen egy biztonsági elem a kívánt hatással ellentétes hatást okoz. A konstrukciós hiba még súlyosabb része, hogy a rúdnak a megengedett maximális magasság fölé kihúzását nem akadályozta semmi, pontosabban csak a szabályzatbeli tiltás, amit végül megszegtek. Túlságosan kihúzott rúd esetén a betolás első szakaszában még fokozottabban érvényesül a láncreakciót élénkítő hatás, annak csökkentése helyett.

## Slide 62
Az RBMK hátrányai
A biztonsági automatika rendszerek (vészleállító jelzések és beavatkozások)
kikapcsolhatók

## Slide 63
Az RBMK hátrányai
8. Számos veszélyes helyzet elkerülésére csak szabályzatbeli tiltást alkalmaztak
- elektronikus akadályoztatás helyett
- mechanikus akadályoztatás helyett

## Slide 64
Az RBMK hátrányai
9. Vészleállás esetén a kihúzott kontrollrudakat a mechanika
csak lassan képes betolni
csak 18 mp alatt érnek le
a 40 cm/sec-os sebesség és a 7 méteres rúdhossz miatt
Ezalatt 180 000 neutron-generáció születik!